## Slide 1
DeepEP V2 on AWS EFA · 2026-10 · 1/16
DeepEP V2 on AWS EFA
原理 · 安装 · 性能 · 最新 PR · V2.5
• MoE 训推的 all-to-all（dispatch + combine）
• 用发布包跑，不编 NCCL、不编 aws-ofi-nccl、不换内核模块
• p5en × 2，decode dispatch 106 µs（AWS baseline 365 µs → 3.4 ×）
2026-08 初版 · 2026-10 更新 · p5en / p6-b200 / p6-b300

## Slide 2
DeepEP V2 on AWS EFA · 2026-10 · 2/16
1 · DeepEP V2 是什么
• MoE 的 GPU all-to-all 内核：dispatch 把 token 路由到 expert，combine 收回来
• V1 → V2 换了内网后端：NVSHMEM → NCCL GIN（GPU-Initiated Networking）
• GIN 让 CUDA kernel 直接发 RDMA，不用 CPU proxy
• V2 SM 占用从 24 降到 4–6 SM，同带宽下更省算力
• 统一 ElasticBuffer API，SM 数解析式算出、不再 auto-tune
为什么关心 EFA：p5en / p6-b300 都是 EFA 网络，不是 IB / RoCE，需要专门的 GDA 通路

## Slide 3
DeepEP V2 on AWS EFA · 2026-10 · 3/16
2 · EFA-GDA 依赖链
GDA = GPU Direct Async：NIC WQ 映射到 GPU 显存，kernel 自己 ring doorbell，CPU 全程不介入。
层 | 版本 | 判据
DeepEP V2 unordered kernels | amazon-contributing/DeepEP | —
NCCL GIN | ≥ 2.30.4（用 2.31.2） | 有 nccl_device.h
aws-ofi-nccl | 1.21.1 | nm 里有 ncclGinPlugin_v14
libfabric | 2.6.0amzn1.0 | 16 个 fabric: efa-direct
rdma-core | 64.0amzn0 | 20 个 comp_cntr 符号
efa 内核驱动 | 3.3.0 | EFA_QUERY_DEVICE_CAPS_COMP_CNTR
加粗四层由 EFA installer 1.50.0 一次给齐 —— 这就是版本门槛的全部原因。

## Slide 4
DeepEP V2 on AWS EFA · 2026-10 · 4/16
3 · 两个必须的环境变量
installer 1.50.0 装完，libnccl-net-ofi.so 注册两个 GIN backend：type 2（CPU proxy）和 type 5（GDAKI）。默认走 type 2，且日志两边都会打 Loaded gin plugin Libfabric_GDAKI (v14)（这行不能作为判据）。
export NCCL_GIN_TYPE=5
export NCCL_SYM_GIN_KERNELS_ENABLE=0 # 缺这个会 crash
dispatch | type 2（默认） | type 5 | 加速比
2N / 16 rank / 8192 tok | 1644 µs / 74 GB/s | 1503 µs / 81 | 1.09×
2N / 128 tok | 365 µs | 169 µs | 2.16×
4N / 32 rank / 8192 tok | 4315 µs | 3955 µs / 84% wire | 1.09×
4N / 128 tok | 1003 µs | 184 µs | 5.44×
规模越大差距越大 —— 决定要不要设这两个变量的最重要理由。

## Slide 5
DeepEP V2 on AWS EFA · 2026-10 · 5/16
4 · 为什么 GDA 比 CPU proxy 快得多
数据链路差：
栈 | 路径 | 每 rank CPU 代价
DeepEP V1 + NVSHMEM (EFA) | kernel → NVSHMEM proxy 线程 → libfabric → NIC | CPU 唤醒 + syscall + verbs
UCCL-EP | kernel → 4 个 Rust proxy 线程/rank → ibverbs → NIC | 4 线程/rank × 8 = 32 线程/节点
DeepEP V2 + GDAKI (type 5) | kernel 直接写 64 B WQE + ring MMIO doorbell (FI_EFA_GDA_OPS) | 0 线程
收益的两个来源：
• 延迟：省掉 CPU 唤醒 + syscall + verbs 三段
• 规模弹性：CPU proxy 每条链需 handoff 序列化；GPU 把 N 个 flush 分成 N 个 thread 并行发
代价的量化（同一 128-tok decode，type-2 proxy vs type-5 GDA）：
2N：dispatch 365 → 169 µs（2.16×）；4N：1003 → 184 µs（5.44×）
差距随规模放大 —— GPU 侧 fan-out 是常数代价，CPU proxy 侧是线性代价

## Slide 6
DeepEP V2 on AWS EFA · 2026-10 · 6/16
5 · Host 安装（每台机器做一次）
curl -O https://efa-installer.amazonaws.com/aws-efa-installer-1.50.0.tar.gz
tar xzf aws-efa-installer-1.50.0.tar.gz
sudo ./aws-efa-installer/efa_installer.sh -y --no-verify
验证：
• modinfo efa | grep ^version → 3.3.0
• ibv_devinfo -l → 16 张 EFA 设备（p5en 每 GPU 2 张）
• 我们提供的 CE 探针 ce_probe.c：ibv_create_comp_cntr 成功 = GDAKI 能起
坑：p6-b300 出厂带 installer 1.47.0（efa.ko 3.0.0，无 GinPlugin 符号），GDAKI 直接起不来，必须先升 1.50.0。

## Slide 7
DeepEP V2 on AWS EFA · 2026-10 · 7/16
6 · 构建镜像（每台机器一条命令）
git clone https://github.com/whn09/ep-benchmarks-efa.git ~/work/ep-benchmarks-efa
cd ~/work/ep-benchmarks-efa/deepep-v2-efa-official
./build_image.sh sm90 # p5en / H200
./build_image.sh sm103 # p6-b300 / B300（需要 CUDA ≥ 13.3）
镜像里干了什么：
• 装 EFA installer 1.50.0 用户态（--skip-kmod；内核态在 host）
• 构建期 gate：nm libnccl-net-ofi.so | grep ncclGinPlugin_v14（一份 pre-GA tarball 里 aws-ofi-nccl 是 1.20.0，没有 v14；ChangeLog 判不出来）
• 删 apt 的 libnccl 2.28.3，装 pip 的 2.31.2 + nvshmem 3.7.2
• build DeepEP：默认取 main，先解析成 sha 再写进 tag（如 sm100-6de427b），BUILD_REF 记录实际代码

## Slide 8
DeepEP V2 on AWS EFA · 2026-10 · 8/16
7 · 跑第一个 cell
# leader（在 P5EN-1 上）
MASTER_IP=$(hostname -I | awk '{print $1}') # ← 用私网 v4，别用 hostname
./run_test_ep.sh 0 "$MASTER_IP"
# worker（在 P5EN-2 上，几秒内启动）
./run_test_ep.sh 1 172.31.14.20
坑：ip-172-31-14-20 这种 hostname 在 EC2 上会同时解析出 IPv4 和 link-local IPv6 fe80::…；libuv 尝试 v6 时 errno 22 (EINVAL)。
日志里应该看到：
NCCL INFO GIN/Plugin: Loaded gin plugin Libfabric_GDAKI (v14) # 决定性一行
> #SM: 24, #QPs: 11/11

## Slide 9
DeepEP V2 on AWS EFA · 2026-10 · 9/16
8 · Campaign 出正式表
NODES="P5EN-1 P5EN-2" ./run_campaign.sh
• 5 cell × 3 rep × 2 node = 30 份日志
• Reps 是轮转跑（一 rep 跑完所有 cell 再进下一 rep）—— 慢漂移不会误认成 arm 效应
• 每个 cell 独立 MASTER_PORT（防上一次残留 socket 占端口）
• 每个 log 名字自带所有变量：arm_nodes_sms_tokens_knob_dbg_gin_rep_node.log
• 验收：./verify_run.sh logs/*.log → === no FAILs
规矩：单节点均值不能代替全 rank 均值 —— combine 按机器分层，偏差可 12–18%。

## Slide 10
DeepEP V2 on AWS EFA · 2026-10 · 10/16
9 · 性能：Prefill (24 SM, 8192 tok, GIN type 5)
op | 2N 时间 | SO GB/s | 4N 时间 | SO GB/s
dispatch | 1535.7 µs | 79–80 | 3972.7 µs | 55–56
combine | 3534 µs | 62–73 | 7711 µs | 51–57
reduced combine | 3363 µs | 64–79 | 7728 µs | 51–57
• dispatch 在两个规模都跑到线速的 80–84%（2N 79.6%，4N 83.7%）
• 4N 利用率反而更高：每 rank 真跨机字节 61 → 166 MB（×2.72），时间只涨到 2.59×
• combine 时间跨 rank 分布 16–21% —— 那是机器分层（node-layered），不是网络抖动；全 rank 均值 rep 间只差 0.05–0.30%

## Slide 11
DeepEP V2 on AWS EFA · 2026-10 · 11/16
10 · 性能：Decode + PR #1 + #2（12 SM, 128 tok, type 5）
decode 的两个杠杆可以叠加：
• NCCL_GIN_TYPE=5（后端）
• Part 几何（DeepEP amazon-contributing PR #1 + #2）
arm | 2N dispatch | Δ | 4N dispatch | Δ
未打补丁 type 2 | 365 µs | 1.00× | 1003 µs | 1.00×
未打补丁 type 5 | 169 µs | −54% | 184 µs | −82%
+PR #1 #2（#2 已经由 #15 进 main） | 113 µs | −69% | 170 µs | −83%
+ EP_NUM_SUB_PARTS=1（需要 #1，未合） | 106 µs | −71% | 156 µs | −84%
• 2N：一对 env var + 两个 commit 把 decode dispatch 365 → 106 µs（3.43×）
• 4N：clamp 单独 −8%，绝对时间几乎与 2N 持平（GDAKI 规模弹性极好）

## Slide 12
DeepEP V2 on AWS EFA · 2026-10 · 12/16
11 · 跨栈对比：V1 / UCCL-EP / V2 —— 同 EFA 硬件
Prefill 吞吐（每 rank 有效带宽，GB/s，大=好）
栈 | 后端 | p5en dispatch | p5en combine | b300 dispatch | b300 combine
DeepEP V1 + Amazon NVSHMEM | CPU proxy | 62.54 | 58.48 | 109.84 | 101.72
UCCL-EP | CPU proxy（32 线程/节点） | 60.64 | 17.11 | 90.03 | 58.99
DeepEP V2 + EFA GDAKI | GPU-initiated | 81.25 | 65.75 | 125 | 131
Decode 延迟（128 tok, µs, 小=好）
栈 | p5en dispatch | p5en combine | b300 dispatch | b300 combine
DeepEP V1 + NVSHMEM (EFA) | 602 | 561 | 691 | 416
UCCL-EP（pplx-style p50） | 212 | 324 | 103–136 | 229–367
DeepEP V2 + GDAKI | 151.6 | 189.6 | 200.4 | 160.1
一句话：V2 + GDAKI 是唯一同时打赢 V1（+30% 吞吐）和 UCCL-EP（−28% 延迟）的栈，而且 CPU 占用是 0 vs 32 线程/节点。

## Slide 13
DeepEP V2 on AWS EFA · 2026-10 · 13/16
12 · amazon-contributing/DeepEP：8 月以来的 PR
main 现在是 51815ea（10-26）；8 月这份 deck 之后合入 10 个 PR，6 个是正确性修复
PR | 类型 | 内容 | 合入 · 我们的实测
#15 | perf | token 少时少切 dispatch part（#2 的 clamp；#1 的 JIT env 透传没合） | 09-30 · b300 decode dispatch 277.5 → 129.4 µs
#17 | perf | combine forward chunk 48 → 16 槽 | 10-19 · b300 prefill dispatch −2.8%，combine 持平
#14 | fix | 8 ch/SM 形状下 combine warp 对的寄存器预算 | 09-09
#18 | fix | cached dispatch 的数据通道避开 QP 0（Xid 13/31） | 10-09 · 见下页
#19 | fix | lane 之间判断 token batch 是否有效的竞态 | 10-13
#23 #24 | fix | proxy warp 退出前 flush；gin.flush 和等 ring 空槽加超时 | 10-19
#28 | fix | unordered dispatch 退出前 flush GIN（取代 #20） | 10-24 · 见下页
#21 | fix | GIN signal 计数器回绕时 shadow 比较失效 | 10-26
#32 | test | test_ep 按真实 top-k 计算 buffer 大小 | 10-24
• 未合：#16 combine 优化（b300 prefill combine +12.1%，待查）、#26 proxy 独占 put、#30/#31 dispatch 超时诊断、#33/#34 EP_DEBUG_CHECKS、#35 只在跨 NVLink 域时申请 GIN、#36 迁移到 V2.5
• #1/#2 本身是 CLOSED：#2 的逻辑由 #15 进了 main，所以第 10 页的 EP_NUM_SUB_PARTS 在 main 上不生效

## Slide 14
DeepEP V2 on AWS EFA · 2026-10 · 14/16
13 · 两个训练才会遇到的稳定性 bug（都已合入）
只在训练里出现：test_ep 压测 60 万次没有触发，Megatron 几分钟就复现
 | #18 cached dispatch 撞 barrier signal | #28（原 #20）kernel 退出时 put 还在飞
现象 | Xid 13 → Xid 31（MMU fault，野地址 TMA store）； 约 100 s 后其他 rank 报 barrier timeout；或 grad Inf/NaN | 一个 EP 组的所有 rank 同时 grad norm NaN/Inf； 有时先是单个 rank 的 forward loss NaN
根因 | cached dispatch（combine 的反向）里 channel 0–2 落在 QP 0， signal id 0–2 和 rail barrier 重叠，barrier 的计数被当成数据 | unordered dispatch 不等 put 本地完成就退出；下一个 kernel 改写同一块 send buffer，SRD 重传会重读源内存，对端收到下一个 kernel 的字节
修复 | 数据通道从 QP 1 开始（kDataChannelsAboveQP0） | 退出前 flush 所有 GIN context
验证 | 4 × p6-b200，Megatron EP32 A/B：未修复 6/6 次出事（58 min）； 修复后 166 min 0 次。b90a617 第 255 步出事，6de427b 1432 步无事 | PR 作者在 FP8 形状下验证（combine 的 scale-up 区压在 dispatch 的 send 区上）；我们没有独立复测
训练用户：直接用当前 main（51815ea），两者都在里面。推理基本不走 cached dispatch，受 #18 影响小。

## Slide 15
DeepEP V2 on AWS EFA · 2026-10 · 15/16
14 · DeepEP V2.5 on EFA
deepseek-ai/DeepEP main（V2.5）原样在 EFA 上跑不起来；移植后与 V2 main 持平
• NCCL ≥ 2.32.3 是硬性要求，而 2.32 的 EFA-GDA 要 backendVersion 2：aws-ofi-nccl 1.21.1（installer 1.50.0）只支持 0..1，目前只有 master（452f302 之后）能用
• JIT 只编 GDAKI 一个设备端后端（NCCL_GIN_EFA_GDA_ENABLE=0）→ 第一次 dispatch 就 Xid 13/31，要打开 EFA-GDA
• context.cpp 写死 GDAKI；Engram 强制 NCCL_GIN_TYPE=3，而且 NCCL 默认要求 EFA-GDA 没有的 strong / VA signal
• 还要 NCCL_CUMEM_HOST_ENABLE=0（2.32.3 下 test_ep 里 torch 的 all_to_all 报 host 内存 OOM）和 libdw-dev（DeepJIT）
4 × p6-b200，µs | dispatch V2 main | dispatch V2.5 | Δ | combine V2 main | combine V2.5 | Δ
8192 tok · 24 SM · 2N | 1506.8 | 1503.9 | -0.2% | 2836.7 | 2831.9 | -0.2%
8192 tok · 24 SM · 4N | 3897.8 | 3896.7 | -0.03% | 7351.1 | 7348.5 | -0.04%
128 tok · 12 SM · 2N | 128.6 | 127.6 | -0.8% | 173.1 | 171.2 | -1.1%
128 tok · 12 SM · 4N | 178.6 | 181.8 | +1.8% | 282.9 | 278.1 | -1.7%
• 同一套环境（NCCL 2.32.3 + aws-ofi-nccl master，GIN type 5），V2 main = 6de427b，全 rank 均值，2–3 次轮转；4N 全配置 + 20 seed 压测通过。比 V2 时用 --defer-epilogue=0，否则 reduce 看起来慢 50%
• 两条移植：whn09/DeepEP@amazon-v2.5（我们，带性能对比）；amazon-contributing/DeepEP#36（官方，8 节点 p6-b200 / p5en 全矩阵正确性 PASS，待合；已评论 bucket / Engram 的 GIN 布局问题）

## Slide 16
DeepEP V2 on AWS EFA · 2026-10 · 16/16
15 · 三个坑 + 参考
1. 版本号判据不够 —— 两份都叫 aws-efa-installer-1.50.0.tar.gz 的 tarball 里，aws-ofi-nccl 一份是 1.21.1（有 v14），一份是 1.20.0（没有）。判据用 nm 上的 ncclGinPlugin_v14 符号。
2. hostname 会解析出 link-local v6 —— rendezvous 用 hostname 会 errno 22。用私网 IPv4 直连。
3. torch.multiprocessing.spawn 的 signal handling 差 —— 容器 PID 1 是 python 时，SIGTERM 到达前 worker 可能已经在 rendezvous 上把 MASTER_PORT 挂住。给 docker run 加 --init（tini 当 PID 1 正确 reap + 转发 signal）。
参考
• 完整方法 + 数字：docs/runbook_zh.md（本目录）
• 复现脚本：run_test_ep.sh / run_campaign.sh
• PR：amazon-contributing/DeepEP（第 12–13 页）；V2.5 迁移 #36；V2.5 移植 + 数据：whn09/DeepEP@amazon-v2.5、deepep-v25-efa-port/
• 上游 install 参考：awslabs/awsome-distributed-ai deepep-v2-benchmark